Janikowo, dnia 02 marzec 2009r.

DECYZJA NR 2/2009

O ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH  ZGODY  NA  REALIZCJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt.1, art. 73 ust 1, art. 75 ust.1 pkt.4, art. 85 ust.2 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. §2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

ORZEKAM

ustalić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego                             na „budowie instalacji odsiarczania spalin w Soda Polska Ciech Sp. zo.o. elektrociepłownia Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie”

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę.

Reaktora, budynku filtra workowego, zbiornika magazynowego sorbentu i zbiornika produktu podprocesowego oraz komina stalowego o wysokości ok. 80m odprowadzającego spaliny, po przejściu przez układ odsiarczania , do atmosfery.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje również wykonanie:

Wykonanie przyłącza c.o., wody i kanalizacji , wykonanie kanałów spalinowych, przebudowę układu drogowego w rejonie instalacji i budowę nowych dróg dojazdowych

W ramach inwestycji zakłada się również budowę nowego komina stalowego o wysokości około 80m odprowadzającego spaliny do atmosfery.

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie przy ul. Przemysłowej 30

2	Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Na terenie, przez który przebiega inwestycja nie znajduje się obszar chronionego krajobrazu.

2. Miejsce przeładunku mączki wapiennej oraz produktu podprocesowego zabezpieczyć przed    możliwością przenikania ropopochodnych do gruntu.

3.Wody opadowe , które mogą być zanieczyszczone produktami ropopochodnymi przed odprowadzeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej należy  poddać podczyszczeniu przy pomocy separatorów.

4. Zaprojektowana instalacja, niezależnie od zastosowanego paliwa, musi zapewnić stężenie   dwutlenku siarki (na wylocie z instalacji) poniżej 1500mg/m3

Układ powinien  być wyposażony  w urządzenie umożliwiające pomiar tego  stężenia.

5. Po podłączeniu wszystkich kotłów  do instalacji odsiarczania istniejący komin zostanie  zlikwidowany.

6. Pojemność użytkowa zbiornika  magazynowego produktu poreakcyjnego powinna gwarantować siedmiodobowy okres retencji zbiornika.

7. Urządzenia emitujące hałas należy dobrać w sposób, który nie spowoduje przekroczeń     dopuszczalnych norm.

8. Dokonać aktualizacji pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni EC I i EC II Zakładu

w   Janikowie

9. Powstające odpady w fazie realizacji przedsięwzięcia należy segregować i gromadzić

w przeznaczonych do tego miejscach oznakowanych i zabezpieczonych przed możliwością        oddziaływania składowanych odpadów na środowisko gruntowo- wodne, oraz sukcesywnie wywozić do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

10. Powstający odpad (produkt podprocesowy) należy zagospodarować w sposób wykluczający   zanieczyszczenie środowiska.

11 . Odpady powstające w procesie odsiarczania należy  poddać procesowi odzysku.

12. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy uporządkować teren budowy i ewentualnie  przeprowadzić prace rekultywacyjne.

13 . Zabezpieczyć teren objęty budową przed dostaniem się osób postronnych.

14. W planowanej instalacji należy zastosować urządzenia o poziomie dźwięku poniżej 85db(A), lub  dla urządzeń o wyższej głośności, wprowadzić adaptacje akustyczne.

15. Przedsięwzięcie nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu

hałasu   emitowanego do środowiska.

16. W związku z wykazanymi przekroczeniami poziomu dźwięku powodowanymi przez kolejkę   linową w miejscach istniejącej zabudowy mieszkaniowej należy:

- wymienić rolki jezdne wagoników na rolki z tworzywa sztucznego oraz wykonać pomiary kontrolne poziomu hałasu w pobliżu zabudowy mieszkaniowej po przeprowadzonej wymianie. Wyniki pomiarów poziomu hałasu należy przedstawić Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska

-   należy opracować koncepcję działań dostosowujących pracę Kolei Linowej Janikowo-Piechcin do wartości dopuszczalnej emisji hałasu do środowiska. Po analizie propozycji rozwiązań zawartych w Koncepcji, należy  uzyskać zgodę dla planowanych działań tych właścicieli, na gruntach których przewidziane będą działania dostosowawcze. W oparciu o wyniki tych rozmów sporządzony zostanie harmonogram prac, a następnie jego realizacja,

17. Jednocześnie w przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska zostaną   podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1. W projekcie budowlanym zastosować rozwiązania wynikające z przepisów bezpieczeństwa                 i higieny pracy

4 Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do    przedsięwzięć zaliczanych  do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Nie dotyczy.

5 Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania  na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie dotyczy.

6 Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania ( dotyczy przypadków w art. 135, ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Nie dotyczy.

UZASADNIENIE

O wszczęciu postępowania  powiadomiono społeczeństwo, które w określonym terminie nie wniosło żadnych uwag i nie zgłosiło zastrzeżeń. Zawiadomienia Burmistrza zostały podane do publicznej wiadomości na okres 05.09.2008 r.- 29.09.2008 r.  poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Janikowo,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu ,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu .

Zakład Sozotechniki działając z pełnomocnictwa Soda Polska Ciech Sp. zo.o w Inowrocławiu wystąpił  w dn 02.09.2008r. do Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Soda Ciech Sp.zo.o. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie .

Powyższa  inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenia raportu jest wymagane. Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo zwrócił się o uzgodnienie wniosku do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dnia 22.09.2008 nr N.NZ-400-In-20/590-18546/08 postanowił uzgodnić powyższe przedsięwzięcie zgłaszając warunki, które zostały zawarte w niniejszej decyzji. Wojewoda Kujawsko-Pomorski w związku z wejściem w życie ustawy „o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z  dnia 03 października 2008 przekazał wszystkie dokument organowi właściwemu w tej sprawie tj. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, który postanowieniem nr RDOŚ-04.OO.6613/251/08/09/JD z dnia 22.01.2009 postanowił określić warunki które ostały zawarte w decyzji.. Dokumentację złożoną do wniosku udostępniono do publicznego wglądu na okres 21 dni, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i na stronie internetowej. W toku postępowania z udziałem społeczeństwa nie zostały wniesione uwagi i wnioski.

.

Organ rozpatrzył sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie                                   i uzgodnienia. Spełnienie uwarunkowań określonych w niniejszej decyzji, a także wymagań                        i obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska winno spowodować zaprojektowanie przedsięwzięcia, w taki sposób, że jego realizacja i eksploatacja nie będzie stwarzać dodatkowych uciążliwości dla środowiska.

Biorąc  pod uwagę powyższe,  orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje stronom  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Janikowo, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Niniejszą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Załączniki:

1)  Raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzupełnieniami.

Otrzymują:

  - Referat Inwestycyjno Techniczny Urząd Miejski Janikowo ul. Przemysłowa 6;

88-160 Janikowo

Do wiadomości:

1.  Regionalny Dyrektor ochrony środowiska ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz

  - Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny ul. Kujawska 4,  85-031 Bydgoszcz

- Tablica ogłoszeń – Urząd Miejski w Janikowie

- Strona Internetowa Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Janikowo

Sporządził: