Załącznik nr 1

Karta informacyjna przedsięwzięcia

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 październik 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawierająca w szczególności dane:

- Rodzaj, skala, usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie parku elektrowni wiatrowych „Janikowo” zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych Dębina, Dębowo, Głogówiec, Pałuczyna, Trląg gmina Janikowo, powiat Inowrocławski.

Park elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą „Janikowo” położony w obrębach geodezyjnych Dębina, Dębowo, Głogówiec, Pałuczyna, Trląg gmina Janikowo objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XXIII/151/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. Rady Miejskiej w Janikowie, ogłoszony w Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego nr 31 poz. 628 z dnia 1 kwietnia 2009 r. z wyłączeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych położonych na działkach: nr 112 i 115, 180 obręb Trląg jak również nr 98 obręb Dębina gmina Janikowo. Planowane przedsięwzięcie  obejmować będzie budowę 20 szt. elektrowni wiatrowych każda o mocy do 2,0 MW w sumie 40 MW wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi. Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie obejmować będzie budowę Głównego Punktu Zasilania zlokalizowanego na działce nr 121/1 obręb Trląg gmina Janikowo, który będzie połączony za pośrednictwem linii energetycznej 110 kV z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (z istniejącą linią elektroenergetyczną WN – 110 kV).

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmować będzie budowę:

- 20 szt. elektrowni wiatrowych każda o średnicy wirnika (V) do 90 m i wysokości zawieszenia wirnika (H) na poziomie do 125 m, jako jednostek wytwórczych energii elektrycznej każda o mocy (P) do 2,0 MW w sumie do 40 MW, zlokalizowanych na działkach:

nr ewid. 79/4 - elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 1 oraz nr ewid. 79/5 – śmigło w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 83 – elektrownia wiatrowa zgodnie oznaczona jako EW 2 w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 110 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 3 w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 113 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 4 w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 117/1 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 6 oraz nr ewid. 117/2 – śmigło w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 120/5 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 7 w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 126/2 – elektrownie wiatrowe oznaczone jako EW 8, EW 9, EW 10, w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 153/1 - elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 11 w obrębie miejscowości Trląg

nr ewid. 153/2 - elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 12 w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 85 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 13, nr ewid. 84 i 83/4 - śmigło w obrębie miejscowości Pałuczyna,

nr ewid. 2/1 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 14, i działka nr ewid. 1 - śmigło w obrębie miejscowości Dębowo,

nr ewid. 82/5 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 15 w obrębie miejscowości Dębina,

nr ewid. 103 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 16 w obrębie miejscowości Dębina oraz nr ewid. 153/3 – śmigło w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 172/1 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 17 w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 176 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 19 i działka nr ewid. 175 – śmigło oraz działka nr ewid. 178/1 – droga w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 176  – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 21 i działka nr ewid. 175 – śmigło w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 1/1 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 22 w obrębie miejscowości Głogówiec,

nr ewid. 5/1 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 23 w obrębie miejscowości Głogówiec gmina Janikowo.

Całkowita wysokość każdej elektrowni wiatrowej nad poziomem terenu nie przekroczy 170 m 
n. p. t.,

Rys. 1 Elewacja pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW

- Główny Punkt Zasilania (GPZ) – zlokalizowany będzie na działce nr 121/1 obręb Trląg gmina Janikowo, który będzie połączony za pośrednictwem linii energetycznej 110 kV z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (z istniejącą linią elektroenergetyczną Wysokiego Napięcia WN – 110 kV). Wyprodukowana moc z parku elektrowni wiatrowych „Janikowo” przesyłana będzie za pośrednictwem linii elektroenergetycznych kablowych Średniego Napięcia (SN) do Głównego Punktu Zasilania. W GPZ będzie następowało podwyższenie Średniego Napięcia do Wysokiego Napięcia – 110 kV. Główny Punkt Zasilania będzie obszarem wydzielonym i zamkniętym dla osób trzecich.

- drogi dojazdowe, łuki, plac manewrowe, zatoki postojowe.

Do każdej wieży projektowanych elektrowni wiatrowych zostanie doprowadzona utwardzona stała droga dojazdowa o szerokości do 5 m. Drogi dojazdowe prowadzące do elektrowni wiatrowych ozn. jako EW 1, EW 2, EW 3, EW 4 połączone będą z drogą gminną położoną na działce ewidencyjnej nr 118/1 leżącą w obrębie miejscowości Trląg gmina Janikowo. Natomiast elektrownie wiatrowe ozn. jako EW 6 i EW 7 połączona będą z drogą gminną leżącą na działce nr 119 miejscowość Trląg, gmina Janikowo. Droga dojazdowa prowadząca do siłowni wiatrowej ozn. jako EW 8 połączona będzie z drogą gminną leżącą na działce nr 125 obręb Trląg, gmina Janikowo. Siłownie wiatrowe ozn. jako EW 9, EW 10, 
EW 11, EW 12 połączone będą z drogą powiatową leżącą na działce nr 152/1 i 152/2 obrębie miejscowości Trląg, gmina Janikowo. Droga dojazdowa prowadząca do elektrowni wiatrowej ozn. jako EW 13, połączona będzie z drogą gminną położoną na działce nr 87 w obrębie miejscowości Pałuczyna, gmina Janikowo. Elektrownie wiatrowe ozn. jako EW 14 EW 15, EW 16, EW 17 połączone będą za pomocą infrastruktury drogowej z drogą gminą leżącą na działkach nr 21 obręb Dębowo, nr 80, 102/1 obręb Dębina, 165/1 obręb Trląg gmina Janikowo. Droga dojazdowa prowadząca do siłowni wiatrowych ozn. jako EW 19 i EW 21 połączona będzie z drogą wojewódzką leżącą na działce nr 109 obręb Trląg, gmina Janikowo. Natomiast siłownie wiatrowe oznaczone jako EW 22 i EW 23 połączone będą za pośrednictwem infrastruktury drogowej z drogą powiatową zlokalizowaną na działce nr 4/2 obręb Głogówiec, gmina Janikowo.

Projektowane place manewrowe, będą miał wymiary nie przekraczające 50 m x 25 m natomiast oraz zatoki postojowe do 5 m x 20 m.

Drogi dojazdowe, place manewrowe, zatoki postojowe i łuki będą wykonane z kamienia o różnym stopniu uziarnienia i grubości w zależności od warunków gruntowych odpowiednio zagęszczone. Dopuszcza się możliwość budowy w/w elementów metodą stabilizacji gruntu Geostar® K1. Tymczasowe elementy infrastruktury drogowej wykonane zostaną z płyt żelbetowych prefabrykowanych lub stalowych bądź na bazie tłucznia wapaniennego. Przy czym drogi dojazdowe muszą być dostosowane do utrzymania ciężkich transportów, pozostałe elementy muszą być odpowiednio przygotowane do prac montażowych oraz serwisowych elektrowni wiatrowych.

Pod każdą wieże siłowni wiatrowych planuje się wykonanie monolitycznego fundamentu żelbetowego o wymiarach nie przekraczających 18,6 m x do 18,6 m, posadowionego na głębokości ok. 2,5 m p.p.t.

Podczas robót budowlanych zdjęta wierzchnia warstwa gleby (humus) zostanie rozplantowana w obrębie przedmiotowych działek lub wykorzystana na cele rekultywacyjne. Natomiast pozostały urobek ziemi będzie wywieziony z terenu budowy na składowisko w postaci materiału przesypkowego po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

Elektrownie wiatrowe nie będą negatywnie oddziaływać na warunki gruntowo – wodne. Szczegółowe warunki występowania swobodnego zwierciadła wody podziemnej, jej charakter, współczynnik filtracji, rodzaj gruntu zostaną opracowane na etapie projektu budowlanego tj. opracowane zostaną geotechniczne warunki posadowienia elektrowni wiatrowych.

Odległość elektrowni wiatrowej od najbliższych zabudowań wynosi:

- nie mniej niż 500 m od elektrowni wiatrowych.

2) Powierzchnia zajmowanych nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz sposób ich dotychczasowego wykorzystania i pokrycia szatą roślinną :

Działki stanowiące obszar planowanej inwestycji tj.

- 79/4, 79/5, 83, 110,113, 117/1, 117/2, 120/5, 126/2, 153/1, 153/2, 153/3, 172/1, 175, 176, 178/1 obręb Trląg;

- 1, 2/1 obręb Dębowo;

- 83/4, 84, 85 obręb Pałuczyna;

- 1/1, 5/1 obręb Głogówiec;

- 82/5, 103 obręb Dębina gmina Janikowo aktualnie wykorzystywane są rolniczo.

W rejonie planowanej lokalizacji parku elektrowni wiatrowych Janikowo występują grunty następujących klas bonitacji: RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RV, Ps VI, W, N, ŁIII.

Zadrzewienia śródpolne zlokalizowane są w pobliżu rowów melioracyjnych. Najbliższe lasy zlokalizowane są w odległości 2,0 km od granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast większe kompleksy leśne tj.: Las Dąbrowiecki oddalony jest ok. 1,0 km oraz Las Mierucinek oddalony jest ok. 2,5 km od granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku elektrowni wiatrowych „Janikowo”. Wzdłuż dróg występują pojedyncze drzewa oraz krzewy.

Najbliższym zbiornikiem wód powierzchniowych jest Jezioro Pakoskie Północne (Janikowskie)  znajdujące się w odległości ok. 0,5 km od od granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku elektrowni wiatrowych „Janikowo”.

Teren przedmiotowych działek po zakończeniu realizacji inwestycji gdzie planowana jest budowa elektrowni wiatrowych może być z powodzeniem wykorzystywany na cele rolnicze wyłączając powierzchnię dróg dojazdowych, placów manewrowych, zatok postojowych, fundamentów siłowni wiatrowych. Działka nr 121/1 obręb Trląg gmina Janikowo może być wykorzystywana rolniczo poza obszarem Głównego Punktu Zasilania.

Pod pojedynczą elektrownie wiatrową będącą w parku elektrowni wiatrowych „Janikowo” (fundament, drogę dojazdową, łuki, plac, zatokę) zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych Dębina, Dębowo, Głogówiec, Pałuczyna, Trląg gmina Janikowo przewiduje się powierzchnię nie przekraczającą szacunkowo od 2000 m2 do 5000 m2. Natomiast pod Główny Punkt Zasilania (GPZ) planowany na działce nr ewid 121/1 obręb Trląg gmina Janikowo przewiduje się powierzchnię nie przekraczającą szacunkowo 2000 m2.

3) Rodzaj technologii

W parku elektrowni wiatrowych „Janikowo” planowane jest  20 szt. siłowni wiatrowych każda o mocy do 2,0 MW są one trójpłatowymi turbinami wiatrowymi z systemem obracania gondoli. Wyposażone są w system uwzględniający zarówno kierunku jak i prędkości wiatru.

Planowane turbiny wiatrowe wyposażone są w wirnik zbudowany z układu łopat o średnicy do 90 m. Materiałem użytym do wykonana śmigieł wirnika jest włókno węglowe lub szklane wzmacniane poliestrem. Wirnik zamocowany jest promieniowo w piaście i osadzonym na poziomym lub lekko pochylonym wale generatora. Generator znajduje się w każdej gondoli, która osadzona jest na wieży siłowni wiatrowych.

Elektrownie wiatrowe omawianego typu wyposażone są w system regulacji kąta nachylenia łopat, tak aby były ustawione optymalnie w stosunku do aktualnie panujących warunków wiatrowych. Pozwala to na zoptymalizowanie wielkości produkowanej energii oraz poziom hałasu. Posiadają również system automatycznego monitorowania pracy poszczególnych układów wchodzących w skład siłowni wiatrowych.

4) Ewentualne warianty przedsięwzięcia (z uwzględnieniem tzw. wariantu zero, polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia)

Zaniechanie realizacji przedmiotowego projektu polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych „Janikowo” pozostawi stan środowiska przyrodniczego na dotychczasowym poziomie przy jednoczesnym intensywnym wykorzystaniu terenu na cele rolnicze. Ponadto odstąpienie od planowanego przedsięwzięcia spowoduje utratę dochodu z tytułu dzierżawy dla rolników wydzierżawiających tereny pod elektrownie wiatrowe oraz dla budżetu gminy Janikowo – podatek od nieruchomości.

Nie podejmowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie parku siłowni wiatrowych składającego się z 20 szt. elektrowni wiatrowych według rozpatrywanego wariantu będzie skutkowało nie wykorzystaniem nowych alternatywnych źródeł energii. W dalszej perspektywie będzie pogłębiało zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego szkodliwymi gazami takimi jak: dwutlenek węgla - CO2, tlenki azotu - NOx, dwutlenek siarki - SO2 czy też metan – CH4 itp. wprowadzanymi do środowiska wskutek spalania paliw kopalnych przez elektronie konwencjonalne i inne źródła, które mają wpływ na efekt cieplarniany i powstawanie kwaśnych deszczów.

Lokalizacja parku elektrowni wiatrowych „Janikowo” jest optymalna ze względów energetycznych, ekonomicznych jak również społecznych. Lokalizacje siłowni wiatrowych zostały wskazane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXIII/151/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. Rady Miejskiej w Janikowie, ogłoszony w Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego nr 31 poz. 628 z dnia 1 kwietnia 2009 r. Ponadto wybrany wariant spełnia warunki uwzględniające środowisko naturalne. Natomiast funkcjonowanie parku elektrowni wiatrowych nie powinno spowodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji.

5) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:

- w wodę – nie dotyczy,

- energię elektryczną – około 14 kW dla każdej siłowni wiatrowej. Zapotrzebowanie na

energie elektryczną dotyczy funkcjonowania elektrowni wiatrowej (rozruch, oświetlenie),

- cieplną – nie dotyczy,

- gazową – nie dotyczy.

- Rozwiązania chroniące środowisko

Wybór przedmiotowej lokalizacji parku elektrowni wiatrowych „Janikowo” był dokonany przy uwzględnieniu środowiskowych aspektów, oraz tak aby wyeliminować zagrożenie utraty zdrowia dla ludzi, zwierząt, degradacji świata roślinnego, ujemnego wpływu na powierzchnię ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych, dóbr kulturowych itp.

- Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym związane z :

- ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno - bytowych:

Nie dotyczy. Elektrownie wiatrowe nie powodują powstawania ścieków socjalno – bytowych.

- ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:

Nie dotyczy. Siłownie wiatrowe nie powoduje powstawania ścieków technologicznych.

- ilość i sposób odprowadzania wód opadowych :

Wody opadowe pochodzić będą z utwardzonych powierzchni tj. stałe drogi dojazdowe, place manewrowe, zatoki postojowe etc. Spływające wody odpadowe z terenów utwardzonych obiektu przy normalnie pracujących elektrowniach wiatrowych nie będą zanieczyszczone i wprowadzane bezpośrednio do gruntu.

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

W trakcie budowy planowanego parku elektrowni wiatrowych „Janikowo” mogą powstawać odpady budowlane takie jak: gruzo – beton, odpady drewna, odpady betonu, złom i odpady metaliczne, resztki kabli, gleba i ziemia.

Odpady eksploatacyjne (oleje, smary) powstałe w trakcie działania parku elektrowni wiatrowych „Janikowo” po ich zużyciu lub planowanej wymianie będą wywożone do zakładu zajmującego się ich odzyskiem lub unieszkodliwianiem wg obowiązujących procedur i przepisów prawa. W przypadku awarii, uszkodzone elementy zostaną natychmiast wymienione na nowe, a części zużyte i uszkodzone usunięte z terenu przedsięwzięcia.

# e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń:

# W parku elektrowni wiatrowych  „Janikowo” planuje się  budowę 20 szt. turbin wiatrowych każda o mocy do 2 MW czyli w sumie do 40 MW, każda o średnicy wirnika (V) do 90 m oraz wysokości zawieszenia wirnika (H) do 125 m.

# Potencjalne zagrożenia wynikające z działalności tego typu obiektów obejmują:

- w zakresie klimatu akustycznego – hałas z działania generatora oraz szum obracających się śmigieł charakterystyczny dla tego typu urządzeń. Jednakże dobór lokalizacji pozwala na minimalizowanie tego czynnika. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości nie mniej niż 500 m od siłowni wiatrowych. Ponadto została wykonana symulacja hałasu dla pracy 20 elektrowni wiatrowych będących w parku elektrowni wiatrowych „Janikowo”, jak również z uwagi na planowaną budowę w sąsiedztwie 10 budowli tego typu przeprowadzona została symulacja hałasu dla pracy 30 elektrowni wiatrowych, które wykazały brak przekroczeń obowiązujących norm i przepisów. Oceniając klimat akustyczny rozpatrywanego terenu wymagającego ochrony przed hałasem (tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowo – usługowej) przyjęto jak dla terenów zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowo – usługowej określonych dla dwóch odrębnych pór doby:

- 55 dB w godz. od 6 do 22 pora dnia,

- 45 dB w godz. od 22 do 6 pora nocy

– zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 nr 120 poz. 826). Przeprowadzona symulacja hałasu dla pracy 20 oraz 30 elektrowni wiatrowych nie wykazała przekroczeń podanych wyżej wartości.

- wpływ na krajobraz – elektrownie wiatrowe są obiektami o dość znacznej wielkości, ponieważ planuje się konstrukcję o wysokości wież do 125 m od poziomu terenu. Całkowita wysokość każdej siłowni wiatrowej będącej w parku elektrowni wiatrowych „Janikowo” wraz ze śmigłami będzie miała do 170 m n. p. t. Dlatego też będą one widoczne ze znacznej odległości. Elektrownie wiatrowe są dominantami wysokościowymi.

- pole elektromagnetyczne – podstawowym medium produkcyjnym w parku elektrowni wiatrowych „Janikowo” będzie energia elektryczna o sumarycznej mocy w ilości do 40 MW. Wytworzona energia elektryczna z całego parku wiatrowego oddawana będzie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego za pośrednictwem wewnętrznej sieci tj. linie elektroenergetyczne kablowe SN oraz stacja WN/SN oraz linii elektroenergetycznej Wysokiego Napięcia 110 kV. Energia elektryczna wytwarzana jest w generatorze każdej turbiny wiatrowej o niskim napięciu. Ponadto w wewnątrz gondoli każdej elektrowni wiatrowej znajduje się transformator suchy mający na celu podwyższyć napięcie. Następnie za pośrednictwem linii kablowych, ułożonych w wykopach w ziemi na głębokości ok. 1 m od zniwelowanego terenu energia elektryczna przesyłana jest do projektowanego Głównego Punktu Zasilania planowanego na działce nr 121/1 obręb Trląg, gmina Janikowo. W GPZ będzie następowało podwyższenie napięcia do WN - 110 kV, jest również miejscem przyłączenia farmy wiatrowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Stacja WN/SN (GPZ) będzie obszarem wydzielonym oraz zamkniętym dla osób trzecich i nieupoważnionych. Wprowadzanie mocy w System Elektroenergetyczny powinno być wykonane zgodnie z warunkami wydanymi przez Zakład Energetyczny, oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa jak również wiedzy technicznej obejmujące zagadnienia odnośnie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.

- Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

Transgraniczne oddziaływanie inwestycji dotyczące parku elektrowni wiatrowych „Janikowo” na środowisko naturalne - Nie dotyczy

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie parku elektrowni wiatrowych „Janikowo” położonego w obrębach geodezyjnych Dębina, Dębowo, Głogówiec, Pałuczyna, Trląg gmina Janikowo nie jest zlokalizowane na obszarach prawnie chronionych w/w ustawy.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenach aktualnie wykorzystywanych rolniczo, czyli pola uprawne – agrocenozy – różne struktury upraw oraz łąki i pastwiska.

Na terenie gminy Janikowo brak jest prawnych form ochrony przyrody takich jak:.

- Parki Narodowe,

- Parki Krajobrazowe,

- Obszary Chronionego Krajobrazu.

Na terenie gminy zewidencjonowano pomniki przyrody oraz parki wiejskie i zabytkowe, jednak planowana inwestycja nie koliduje z ich lokalizacją.

Najbliższymi obszarami prawnej ochrony przyrody w myśl w/w ustawy to:

- Rezerwat leśny Mierucinek oddalony o około 5 km od lokalizacji parku wiatrowego „Janikowo” położonego w obrębach geodezyjnych Dębina, Dębowo, Głogówiec, Pałuczyna, Trląg gmina Janikowo;

Najbliższymi istniejącymi terenami włączonymi w Europejską Sieć Natura 2000 są obszary o kodzie:

- PLB 040004 Ostoja Nadgoplańska utworzony na mocy tzw. Dyrektywy Ptasiej. Teren znajduje się w odległości około 16,5 km od lokalizacji parku elektrowni wiatrowych „Janikowo” położonego w obrębach geodezyjnych Dębina, Dębowo, Głogówiec, Pałuczyna, Trląg gmina Janikowo.

- PLH 040007 Jezioro Gopło utworzony na mocy tzw. Dyrektywy Siedliskowej. Teren znajduje się w odległości około 16,5 km od lokalizacji parku elektrowni wiatrowych „Janikowo” położonego w obrębach geodezyjnych Dębina, Dębowo, Głogówiec, Pałuczyna, Trląg gmina Janikowo.

Natomiast najbliższymi potencjalnymi Obszarami Ochrony Siedlisk, które zostały określone w 2008 r. są:

- Ostoja Barcińsko – Gąsawska – wyznaczony obszar znajduje się w odległości około 15,45 km od planowanej lokalizacji parku elektrowni wiatrowych Janikowo” położonego w obrębach geodezyjnych Dębina, Dębowo, Głogówiec, Pałuczyna, Trląg gmina Janikowo.

10) Informacja o tym czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa Ochrony Środowiska) spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu:

Rozpatrywane przedsięwzięcie polegające budowie parku elektrowni wiatrowych „Janikowo”, nie należy do inwestycji, dla których tworzy się obszar ograniczonego oddziaływania w myśl w/w artykułu.